Типовые фигуры женщин (ГОСТ 31396-2009). Размерные признаки для проектирования одежды. 3-я полнотная группа

| Наименование измерения | Условное обозначе- ние | Рост |  | Обхват груди третий Ог III | Разность между смежными размерами | Обхват груди третий Ог III | Разность между смежными размерами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |  |
|  |  |  |  | Обхват бедер Об |  | Обхват бедер Об |  |
|  |  |  | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | По Ог | По Р | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | По Ог | По Р |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Полуобхват шеи | Сш | 152-182 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 0,4 | 0 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 0,4 | 0,0 |
| Полуобхват груди первый | СгI | 152 | 39,0 | 40,6 | 42,2 | 43,8 | 45,4 | 47,0 | 48,6 | 1,6 | 0,2 | 50,1 | - | - | - | - | 1,5 | 0,2 |
|  |  | 158 | 39,2 | 40,8 | 42,4 | 44,0 | 45,6 | 47,2 | 48,8 |  |  | 50,3 | 51,8 | 53,3 | 54,8 | 56,3 |  |  |
|  |  | 164 | 39,4 | 41,0 | 42,6 | 44,2 | 45,8 | 47,4 | 49,0 |  |  | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 |  |  |
|  |  | 170 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,4 | 46,0 | 47,6 | 49,2 |  |  | 50,7 | 52,2 | 53,7 | 55,2 | 56,7 |  |  |
|  |  | 176 | 39,8 | 42,4 | 43,0 | 44,6 | 46,2 | 47,8 | 49,4 |  |  | 50,9 | 52,4 | 53,9 | 55,4 | 56,9 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 43,2 | 44,8 | 46,4 | 48,0 | 49,6 |  |  | 51,1 | 52,6 | 54,1 | 55,6 | 57,1 |  |  |
| Полуобхват груди второй | СгII | 152-182 | 42,3 | 44,3 | 46,3 | 48,3 | 50,3 | 52,3 | 54,3 | 2,0 | 0,0 | 56,3 | 58,3 | 60,3 | 62,3 | 64,3 | 2,0 | 0,0 |
| Полуобхват груди третий | СгIII | 152-182 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 2,0 | 0,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 2,0 | 0,0 |
| Полуобхват талии | Ст | 152 | 30,6 | 32,6 | 34,6 | 36,6 | 38,6 | 40,6 | 42,6 | 2,0 | -0,1 | 45,2 | - | - | - | - | 2,5 | -0,1 |
|  |  | 158 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 |  |  | 45,1 | 47,6 | 50,1 | 52,6 | 55,1 |  |  |
|  |  | 164 | 30,4 | 32,4 | 34,4 | 36,4 | 38,4 | 40,4 | 42,4 |  |  | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 |  |  |
|  |  | 170 | 30,3 | 32,3 | 34,3 | 36,3 | 38,3 | 40,3 | 42,3 |  |  | 44,9 | 47,4 | 49,9 | 52,4 | 54,9 |  |  |
|  |  | 176 | 30,2 | 32,2 | 34,2 | 36,2 | 38,2 | 40,2 | 42,2 |  |  | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 52,3 | 54,8 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 34,1 | 36,1 | 38,1 | 40,1 | 42,1 |  |  | 44,7 | 47,2 | 49,7 | 52,2 | 54,7 |  |  |
| Полуобхват бедер | Сб | 152-182 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 2,0 | 0,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 2,0 | 0,0 |
| Ширина груди | Шг | 152 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 0,4 | 0,2 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | - | - | 0,5 | 0,2 |
|  |  | 158 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,8 |  |  | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |  |  |
|  |  | 164 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |  |  | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 19,7 | 20,2 |  |  |
|  |  | 170 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 |  |  | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 19,9 | 20,4 |  |  |
|  |  | 176 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 |  |  | 18,6 | 19,1 | 19,6 | 20,1 | 20,6 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 |  |  | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,8 |  |  |
| Ширина плечевого ската | Шп | 152 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 0,1 | 0,3 | 13,0 | - | - | - | - | 0,1 | 0,3 |
|  |  | 158 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 |  |  | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 |  |  |
|  |  | 164 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 |  |  | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 |  |  |
|  |  | 170 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 |  |  | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 |  |  |
|  |  | 176 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 |  |  | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 |  |  | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 |  |  |
| Центр груди | Цг | 152-182 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 0,3 | 0,0 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 0,3 | 0,0 |
| Длина руки до запястья | Др | 152 | 51,0 | 51,2 | 51,4 | 51,6 | 51,8 | 52,0 | 52,2 | 0,2 | 2,2 | 52,4 | - | - | - | - | 0,2 | 2,2 |
|  |  | 158 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | 54,4 |  |  | 54,6 | 54,8 | 55,0 | 55,2 | 55,4 |  |  |
|  |  | 164 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,2 | 56,4 | 56,6 |  |  | 56,8 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,6 |  |  |
|  |  | 170 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 |  |  | 59,0 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 |  |  |
|  |  | 176 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 |  |  | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 |  |  | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64,0 | 64,2 |  |  |
| Обхват плеча | Оп | 152-182 | 25,4 | 26,8 | 28,2 | 29,6 | 31,0 | 32,4 | 33,8 | 1,4 | 0,0 | 35,2 | 36,6 | 38,0 | 39,4 | 40,8 | 1,4 | 0,0 |
| Обхват запястья | Озап | 152-182 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 0,3 | 0,0 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 0,3 | 0,0 |
| Длина спины от точки основания шеи до талии | ДтсII | 152 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 0,2 | 1,1 | 41,6 | - | - | - | - | 0,2 | 1,1 |
|  |  | 158 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 |  |  | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 |  |  |
|  |  | 164 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,5 | 43,7 |  |  | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Длина спины от точки основания шеи до талии | ДтсII | 170 | 43,6 | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 0,2 | 1,1 | 44,9 | 45,1 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 0,2 | 1,1 |
|  |  | 176 | 44,7 | 44,9 | 45,1 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 |  |  | 46,0 | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,8 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 46,2 | 46,4 | 46,6 | 46,8 | 47,0 |  |  | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,9 |  |  |
| Высота груди | ВгII | 152 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28,0 | 28,9 | 29,8 | 0,9 | 0,4 | 30,7 | - | - | - | - | 0,9 | 0,4 |
|  |  | 158 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,4 | 29,3 | 30,2 |  |  | 31,1 | 32,0 | 32,9 | 33,8 | 34,7 |  |  |
|  |  | 164 | 25,2 | 26,1 | 27,0 | 27,9 | 28,8 | 29,7 | 30,6 |  |  | 31,5 | 32,4 | 33,3 | 34,2 | 35,1 |  |  |
|  |  | 170 | 25,6 | 26,5 | 27,4 | 28,3 | 29,2 | 30,1 | 31,0 |  |  | 31,9 | 32,8 | 33,7 | 34,6 | 35,5 |  |  |
|  |  | 176 | 26,0 | 26,9 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 30,5 | 31,4 |  |  | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 35,0 | 35,9 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 28,2 | 29,1 | 30,0 | 30,9 | 31,8 |  |  | 32,7 | 33,6 | 34,5 | 35,4 | 36,3 |  |  |
| Длина переда от точки основания шеи до талии | ДтпII | 152 | 39,8 | 40,5 | 41,2 | 41,9 | 42,6 | 43,3 | 44,0 | 0,7 | 1,0 | 44,6 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 |
|  |  | 158 | 40,8 | 41,5 | 42,2 | 42,9 | 43,6 | 44,3 | 45,0 |  |  | 45,6 | 46,4 | 47,2 | 48,0 | 48,8 |  |  |
|  |  | 164 | 41,8 | 42,5 | 43,2 | 43,9 | 44,6 | 45,3 | 46,0 |  |  | 46,6 | 47,4 | 48,2 | 49,0 | 49,8 |  |  |
|  |  | 170 | 42,8 | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 45,6 | 46,3 | 47,0 |  |  | 47,6 | 48,4 | 49,2 | 50,0 | 50,8 |  |  |
|  |  | 176 | 43,8 | 44,5 | 45,2 | 45,9 | 46,6 | 47,3 | 48,0 |  |  | 48,6 | 49,4 | 50,2 | 51,0 | 51,8 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 46,2 | 46,9 | 47,6 | 48,3 | 49,0 |  |  | 49,6 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 |  |  |
| Высота плеча косая | Впк | 152 | 40,4 | 40,8 | 41,2 | 41,6 | 42,0 | 42,4 | 42,8 | 0,4 | 0,8 | 43,1 | - | - | - | - | 0,3 | 0,8 |
|  |  | 158 | 41,2 | 41,6 | 42,0 | 42,4 | 42,8 | 43,2 | 43,6 |  |  | 43,9 | 44,2 | 44,5 | 44,8 | 45,1 |  |  |
|  |  | 164 | 42,0 | 42,4 | 42,8 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,4 |  |  | 44,7 | 45,0 | 45,3 | 45,6 | 45,9 |  |  |
|  |  | 170 | 42,8 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,4 | 44,8 | 45,2 |  |  | 45,5 | 45,8 | 46,1 | 46,4 | 46,7 |  |  |
|  |  | 176 | 43,6 | 44,0 | 44,4 | 44,8 | 45,2 | 45,6 | 46,0 |  |  | 46,3 | 46,6 | 46,9 | 47,2 | 47,5 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 45,2 | 45,6 | 46,0 | 46,4 | 46,8 |  |  | 47,1 | 47,4 | 47,7 | 48,0 | 48,3 |  |  |
| Высота проймы сзади | ВпрзII | 152 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 0,3 | 0,2 | 22,4 | - | - | - | - | 0,3 | 0,2 |
|  |  | 158 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,4 |  |  | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 |  |  |
|  |  | 164 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,6 |  |  | 22,8 | 23,1 | 23,4 | 23,7 | 24,0 |  |  |
|  |  | 170 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,8 |  |  | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 |  |  |
|  |  | 176 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 23,0 |  |  | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 22,0 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 |  |  | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 24,3 | 24,6 |  |  |
| Ширина спины | Шс | 152-182 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 18,2 | 18,7 | 19,2 | 0,5 | 0,0 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 | 21,4 | 0,4 | 0,0 |
| Длина от талии до колена | Дтк | 152 | 51,5 | 51,6 | 51,7 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,1 | 0,1 | 2,2 | 52,2 | - | - | - | - | 0,1 | 2,2 |
|  |  | 158 | 53,7 | 53,8 | 53,9 | 54,0 | 54,1 | 54,2 | 54,3 |  |  | 54,4 | 54,5 | 54,6 | 54,7 | 54,8 |  |  |
|  |  | 164 | 55,9 | 56,0 | 56,1 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 45,5 |  |  | 56,6 | 56,7 | 56,8 | 56,9 | 57,0 |  |  |
|  |  | 170 | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 58,6 | 58,7 |  |  | 58,8 | 58,9 | 59,0 | 59,1 | 59,2 |  |  |
|  |  | 176 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 |  |  | 61,0 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,4 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 62,7 | 62,8 | 62,9 | 63,0 | 63,1 |  |  | 63,2 | 63,3 | 63,4 | 63,5 | 63,6 |  |  |
| Расстояние от талии до пола сбоку | Дсб | 152 | 96,8 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 0,1 | 4,5 | 97,5 | - | - | - | - | 0,1 | 4,5 |
|  |  | 158 | 101,3 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,9 |  |  | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,4 |  |  |
|  |  | 164 | 105,8 | 105,9 | 106,0 | 106,1 | 106,2 | 106,3 | 106,4 |  |  | 106,5 | 106,6 | 106,7 | 106,8 | 106,9 |  |  |
|  |  | 170 | 110,3 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,7 | 110,8 | 110,9 |  |  | 111,0 | 111,1 | 111,2 | 111,3 | 111,4 |  |  |
|  |  | 176 | 114,8 | 114,9 | 115,0 | 115,1 | 115,2 | 115,3 | 115,4 |  |  | 115,5 | 115,6 | 115,7 | 115,8 | 115,9 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 119,5 | 119,6 | 119,7 | 119,8 | 119,9 |  |  | 120,0 | 120,1 | 120,2 | 120,3 | 120,4 |  |  |
| Обхват бедра | Обед | 152 | 51,2 | 53,4 | 55,6 | 57,8 | 60,0 | 62,2 | 64,4 | 2,2 | 0,2 | 66,0 | - | - | - | - | 1,6 | 0,2 |
|  |  | 158 | 51,4 | 53,6 | 55,8 | 58,0 | 60,2 | 62,4 | 64,6 |  |  | 66,2 | 67,8 | 69,4 | 71,0 | 72,6 |  |  |
|  |  | 164 | 51,6 | 53,8 | 56,0 | 58,2 | 60,4 | 62,6 | 64,8 |  |  | 66,4 | 68,0 | 69,6 | 71,2 | 72,8 |  |  |
|  |  | 170 | 51,8 | 54,0 | 56,2 | 58,4 | 60,6 | 62,8 | 65,0 |  |  | 66,6 | 68,2 | 69,8 | 71,4 | 73,0 |  |  |
|  |  | 176 | 52,0 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 60,8 | 63,0 | 65,2 |  |  | 66,8 | 68,4 | 70,0 | 71,6 | 73,2 |  |  |
|  |  | 182 | - | - | 56,6 | 58,8 | 61,0 | 63,2 | 65,4 |  |  | 67,0 | 68,6 | 70,2 | 71,8 | 73,4 |  |  |